Két oszlopos vízisí vontató kötélpálya helyszíni vizsgálata

A vízisí vontató kötélpályák konstrukciójára nincs EU Irányelv, sem műszaki szabvány kidolgozva. Az „értelemszerűen” alkalmazható szabvány az egyes fő egységekre az MSZ-EN 13814 , valamint  24_2020. (VII. 3.) ITM rendelet,bele értve a használati biztonság követelményeinek való megfelelés  vizsgálatát is.

Vizsgálat alapdokumentuma: „X 2.0 Cable system „ jelzetű műszaki dokumentáció és „Telepítési tájékoztató” leírások a bennük foglalt rajzdokumentációval.

Ez az értékelés  a tárgyi helyszínen felállított berendezésre, nevezetesen a felállítás környezetéből megállapítható sajátos körülményekre terjed ki, nem tárgya magának a  műszaki berendezés megfelelőségének vizsgálata (melyre külön elemzés készült)

Két darab szerkezetazonos pálya, 202 m és 186 m hosszban

TELEPHELYI  JELLEMZŐK

  - Telephely leírása

Létesítmény neve:	          2230 Gyömrő  „Fürdő tó”

Tulajdonos:        Lakeboard Kft (www.lakeboard.hu)  2230 Gyömrő  Szt István u.31.

Üzemeltető:       Gyömrői Tüf NP kft  2230 Gyömrő  Táncsics  u 35

Felelős vezető neve:	           Agócs Zoltán

Telephely címe: 	          2230 Gyömrő  „Fürdő tó”

Hajtóteljesítmény: 		5,5   kW, elektromotor

Szállított szem.száma max. :  egyidejűleg 1 fő

Motoros oszlop magassága:        10,0 m kikötési pont koordináta:

Feszítősúlyos oszlop magassága 10,0m kikötési pont koordináta :

Kötélpálya hossza /oszlopok közötti távolság/:     202 és 186 m
Biztonsági távolság , mely bójasorral jelölve  : fürdőtótól elválasztva 
Működési sebesség:             	0 – 36 km / h
Futó-kábel átmérője:           rövid pályán 6 mm, hosszabb pályán  	7 mm
Kikötő-kábel  átmérő: 	14 mm

Vontató kötél hossza:         	12-18 m
Kezelő személyzet:               	1fő

Feszítő-súly tömege:           	nincs, a szállítókötél méretezett befüggése feszíti

Gyártási év 2011 jele: VS-19-04

Gyártó : Vizisí Centrum Kft 8600 Siófok, Szőlősi u 16/c

TÜV korábbi minősítés:  2019.06.24. T-41604/19

Tevékenység:	 Vízi sízők  vontatása

Napi működési időtartam: Tervezett:  jellemzően 9 órától -sötétedésig, tavasztól-őszig időjárás függvényében.

  - Szomszéd létesítmények

Telephely neve: 2230 Gyömrő  „Fürdő tó”

1.3 Közmű , elektromos energia, kommunikáció

Kiépített  elektromos energia vételezés

Földgáz : a kötélpálya oszlopok környezetében nem ismert

Ivóvíz vezeték : a kötélpálya oszlopok környezetében nem ismert . Meglevő szolgálati épületekben  van mosdó.

Mobiltelefon: kezelők ellátva

- LEHETSÉGES  VÉSZHELYZETI  SZITUÁCIÓK  AZONOSÍTÁSA ÉS A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDOZATAI

  - Használt vegyszerek , anyagok és maximális tárolt mennységeik

| Vegyi anyag | Raktározási hely | Maximális tárolt mennyiség (kg) | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés jelenlegi módja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenőzsír | Csapágyakban, csapokon | 0,5 kg | elcsúszás | felitató anyag, törlés |
| Hajtómű olaj | Hajtóműben, | 2 liter | kiömlés | felitató anyag, törlés |

2.2. Keletkező hulladékok és maximális tárolt mennyiségeik

| Hulladék | Keletkezés helye | Központi gyűjtőhely | Maximális mennyiség (kg) | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsíros, olajos rongy | karbantartás | vesz.hull.tároló | 1 | tüzveszély | elszállítás égetőbe |
| fáradt olaj | karbantartás | vesz.hull.tároló | 2 lit | talajszennye-zés | elszállítás égetőbe |
| festékmaradék | karbantartás | vesz.hull.tároló | nem jell. | Börirritáció | elszállítás égetőbe |

2.3. Veszélyes eljárások, tevékenységek, berendezések

| Eljárás/ Tevékenység/ Berendezés | Veszély forrás jellege | Veszély forrás helye | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olajcsere | szennyezés, gyulladás | Hajtómű, feszítőmű | tűz, csúszásos baleset, környe-zetszennyezés | felitató anyag, tűzoltó készülék |
| Zsírzás | szennyezés, gyulladás | csapok kenése | elcsúszásos beleset | felitató anyag, tűzoltó készülék |

2.4. Lehetséges tűz és robbanás veszélyek

| Veszélyes helyzet vagy tevékenység | Veszély forrás helye | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- |
| Hajtómű olajcsere | hajtó állomás | gyulladás, elcsúszás | nyílt láng tilalma |
| Elektromos tűz vezérlésekben | hajtó állomás | gyulladás | vezetékkötések rendszeres ellenőrzése |

2.5. Lehetséges egészségügyi vészhelyzetek

| Veszélyes helyzet | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- |
| Zajártalmak | nem jellemző | nem kell |
| Olajjal szennyeződés | szemsérülés, bőrirritáció, tűz, csak a személyzetre nézve | egyéni védőeszköz, nyílt láng tilalma |
| Áramütés | csak a személyzetre nézve | megfelelő oktatás |

2.6. Lehetséges természeti csapások

| Természeti csapás | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- |
| Földrengés | Személyi sérülés, oszlopdőlés | Pálya kiürítése |
| Villámcsapás | Tűzkár, kötél sérülése | A pálya tartó ozzlopai nedves talajon állnak, a kikötő kötelek természetes földeléssel rendelkeznek |
| Árvíz | nincs veszélyforrás | nem kell |
| Szélvihar | áramkimaradás | pálya leáll, nincs kockázat |
| Fák pályára dőlése vihar miatt | berendezés rongálódása | A konkrét felállítási helyen nem látható ilyen kockázat |

2.7. Lehetséges polgári rendzavarások okozta vészhelyzet

| Veszélyes helyzet | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- |
| Sztrájk, támadás | nem várható, nincs hatása | nem kell |
| Szabotázs, pálya elemeinek rongálása, eltulajdonítása | beakadás, törés, kötélkisiklás, működésképtelenség, érintésvédelmi veszélyhelyzet | Biztonsági berendezések napi ellenőrzése üzemkezdet előtt, egy kör üres járatás, ld. kezelési utasítás. A berendezés csak kioktatott kezelő jelenlétében indítható |

2.8. Lehetséges speciális vészhelyzetek

| Veszélyes helyzet | Lehetséges kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- |
| Kötél kiugrás a hajtó-fordító korongról | Pálya működésképtelen lesz . | Mivel a korongok átmenő tengelyen futnak, kötélkiugrás esetén a hajtás ugyan megszűnik, de a kötél nem esik le. A korongok pontos beállításával a kiugrás megelőzhető. |
| Kötélszakadás | A kötél a használóra ráesik . Kis tömege miatt minimális a sérülés veszély | A kötél és végrögzítések leírás szerinti rendszeres ellenőrzése, szükség esetén javítás, csere |
| Függeszték (futócsillag ) leesik kötélszakadáskor | Használóra ráesik. Veszély kicsi a vonszoló a használótól több méter távolságra halad. | Kötélvég rögzítések és futógörgők ellenőrzése, cseréje. . |
| Áramkimaradás, pálya leállása | Bosszankodás. pánik | Síző kimentése csónakkal, vagy kiúszik |
| Utas elesik beszálláskor, kiszálláskor | Általában vízbe esés, nem jár sérüléssel | A vízisízés sajátossága, főleg kezdőknél. A meder ellenőrzése, kiálló karók, uszadékok a nyomvonalon sehol sem lehetnek. Mentőmellény és védősisak viselése kötelező. |
| Hajtómű és elemei | Törés, beszorulás | Rendszeres karbantartás, átvizsgálás |
| Feszítő szerkezet | Törés, beszorulás, pálya meglazul, nem hajt | Rendszeres karbantartás, átvizsgálás. |
| Elektromos berendezések | Pálya leállás, áramütés veszély, személyi sérülés | Kezelés használati utasítás szerint, kapcsolóterek zárva tartása. ÉVÉ mérés 3 évente, rongálás. javítás után azonnal. |
| Mentőeszközök | Elhasználódás, elöregedés | Időszakos felülvizsgálat és csere |
| Oszlopok süllyedése, dőlése | Kötélfutás megváltozása, kötélkiugrás, személyi és tárgyi sérülés | Az évente előírt egyszerű geometriai mérés elvégzése, szükség esetén görgők után állítása ill. más intézkedés a hiba jellege és nagysága szerint. |
| Kifeszítő kötelek rögzítésének lazulása , oszlop eldőlése. Oszlopok kihorgonyzása, betontömb, | A kötelek kicsúszása az oszlop eldőlésével, ez pedig akár halálos balesettel járhat . | A kikötési pontok rendszeres, napi ellenőrzése üzemkezdet előtt megléte (eltulajdonítás, rongálás veszélye miatt) és a bilincsekben való megcsúszás szempontjából. Az oszlopok a víz felől is legyenek biztosító kötéllel kikötve, vagy terv szerint 8 fokkal a víz felé döntve. |

- LEHETSÉGES  MUNKABALESETI  SZITUÁCIÓK  AZONOSÍTÁSA

3.1. Vegyi anyag felhasználásból származó munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

| Munka- folyamat | Munkahely | Használt vegyi anyag | Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsírzás | görgők csapágyai | kenőzsír | elcsúszás, bőrirritáció | oktatás, minimális munkahelyen tárolt mennyiség,védő-kesztyű |
| Olajcsere | hajtómű | hajtóműolaj | elcsúszás, bőrirritáció | oktatás, minimális munkahelyen tárolt mennyiség,védőkesztyű |

3.2. Veszélyes hulladék gyűjtésből származó munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

| Munkakör | Munkahely | Veszélyes hulladék | Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemviteli személyzet | hajtóállomás | Zsír, olajmaradvány | elcsúszás, bőrirritáció | egyéni védőeszközök |

3.3. Egyéb veszélyes eljárásokból, tevékenységekből és berendezésekből eredő

munkabaleseti/munkaártalmi kockázat

| Munkakör | Munkahely | Veszélyes eljárás / tevékenység / berendezés | Lehetséges baleseti és egészségügyi kockázat | Kockázat csökkentés lehetséges módja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magasban végzett munka | Oszlopokon | Görgőcsere, ellenőrzés, javítás | leesés | biztonsági heve-derek, oktatott technológia betar- tása, ld. használati utasítás |
| Elektromos berendezése-ken végzett munka | Hajtó állomás | Villamos berendezés szerelése | áramütés, tűz | Csak szakképzett személy végezheti felügyelettel. |

- VÉSZHELYZETI  REAGÁLÁS  HELYI  ESZKÖZEI

4.1. Riasztó és kihangosító rendszerek

Tűzjelző rendszer : nem szükséges

Betörés védelem 				kezelő egységeken zár

Érzékelőkkel ellátott területek: 		nem előírás, de WEB kamera javasolt

Automata hangjelzés:	indításkor duda

4.2. Vészhelyzeti kommunikációs eszközök

Telefon :  Kezelőnél mobil telefon

4.3. Személyek vízből mentésére alkalmas eszközök:

1 db  motoros csónak, mentőmellény minden használónak

4.4. Tűzoltó felszerelések és eszközök

| Felszerelés, Eszköz | Elérhetőségi helye | Mennyisége | Felhasználhatóság |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 oltó készülékek | Hajtó oszlop | 1db 6 kg-os javasolt elektromos tűz esetére | Érvényes felülvizsgálat szerint |

4.5. Munkavédelmi felszerelések

| Egyéni védőeszköz | Raktározási hely | Raktározott mennyiség | Felelős személy | Felhasználhatóság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Védősisakok | munkahelyeken | 2 db | üzemvezető | Érvényes felülvizsgálat szerint |
| Védőszemüveg | munkahelyeken |  | üzemvezető | szükség szerint csere |
| Védőkesztyű | munkahelyeken |  | üzemvezető | szükség szerint csere |
| Védőcipő | kiosztandó |  | üzemvezető | szükség szerint csere |
| Védőruha | kiosztandó |  | üzemvezető | szükség szerint csere |
| Alpintechnikai testhevederek | Oszlopra mászó személynek | 1 db | üzemvezető | Érvényes felülvizsgálat szerint |

4.6. Kárelhárítási anyagok és eszközök

| Kárelhárítási anyag, eszköz | Raktározási hely | Raktározott mennyiség | Felelős személy | Felhasználhatóság |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tároló edény | Pályához tartozó raktárhelyiség, vagy konténerben | 5 lit | üzemvezető |  |
| Olajfelitató gran. |  | 5 kg | üzemvezető |  |
| Törlőrongy |  | 2 kg | üzemvezető |  |

4.7. Műszaki mentésre használható szerződéses partnerek

| Szerződéses partner | Kapcsolattartó személy a partner részéről | Elérhetőség |
| --- | --- | --- |
| Nem szükséges |

4.8. Vészhelyzeti irányítási csoport és tagjai

| Név | Beosztás | Vészhelyzeti feladat | Lakcím | Mh. Telefon | Otthoni Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindenkori üzemvezető | Üzemvezető | Mentés irányítása és végrehajtása |  |  |  |
| Mindenkori kezelő | Kezelő | Mentés végrehajtása |  |  |  |

Kelt:  Gyömrő 2021-07-23

Összeállította: